## Slide 1: 安全な教育用マルチコプターの開発
金沢工業高等専門学校
北山 天斗
剱崎 健太郎
伊藤 恒平

## Slide 2: 発表の流れ
研究背景
研究目的
各仕様について
試作機について
プログラムについて
結果
今後の課題
1

## Slide 3: 研究背景
当研究室では機械の制御について研究している
近年注目されている“マルチコプター”
  amazonが開発しているマルチコプターを用いた
  宅配システム
  TV番組の空撮映像
  災害地救助
2
私たちも何かやりたい！

## Slide 4: 研究目的
マルチコプターを用いて、機械の制御を学ぶ上で
役に立つものをつくる
機体の製作マニュアルをつくる
RaspberryPiでの制御実習方法の確立
安全を考慮し、球体カバーで覆う
3

## Slide 5: ハードウェアの仕様
4

## Slide 6: 機体
100mm
重さ：476g
5
500mm
500mm
275mm

## Slide 7: 駆動系
モーター
  T-MOTOR MN1804 （4個）
モータードライバ（ESC）
  T-MOTOR S12A（4個）
6

## Slide 8: 球体の仕様
重さ：223g
7
510mm

## Slide 9: 制御系
コンピュータ
  RaspberryPi3
センサモジュール
  Navio2
    ジャイロセンサ
    加速度センサ
    地磁気センサ
コントローラ
  DualShock3
8

## Slide 10: 開発環境
PC
  Windows7
  Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS
RaspberryPi
  emlid-raspbian-20160718
コンパイラ
  g++
数値計算ソフト
  Scilab
  Microsoft Excel
  gnuplot
9

## Slide 11: 現在に至るまでの流れ
10

## Slide 12: 機体
1号機
2号機
11
3号機
3号機改

## Slide 13: 球体
1号機
2号機
3号機
12

## Slide 14: ソフトウェアについて
13

## Slide 15: マルチコプターの制御
古典制御理論
  PID制御
現代制御理論
  最適レギュレータ
14

## Slide 16: PID制御
PID制御で各モーターを制御していた
PIDとは比例（Proportional）、積分（Integral）、微分（Differential）の頭文字をとったもの
指令値 = e×Kp＋(e－de)×Kd＋Σe×Ki
e:誤差, de:直前の誤差, Σe:誤差の合計,
Kp:比例ゲイン, Kd:微分ゲイン, Ki:積分ゲイン
ゲインの調整を行う必要がある
15

## Slide 17: 離陸までの問題
モータ特性に差があっても離陸ができる
足のあるマルチコプター
離陸する姿勢が安定しているため、モータ特性の影響を受けにくい
球体のマルチコプター
離陸する姿勢が不安定なため、モータ特性の影響を受けやすい
モータ特性に差があると
離陸できない
16

## Slide 18: 制御系の設計
飛行機の運動方程式を立てる
ルンゲ・クッタ法による機体の動きの予測
a
最適レギュレータによる機体の姿勢安定化
17
線形化

## Slide 19: 運動方程式
飛行機の運動方程式を利用
前提条件
  前後非対称、左右対称、上下非対称
先に求めておく値
  機体の質量、アームの長さ
  慣性モーメント
  プロペラの推力、プロペラの生み出すモーメント
18

## Slide 20: 推力特性の確認実験
推力を測定する装置を作成しモータ特性を測定
19

## Slide 21: モーメント特性の確認実験
プロペラにより発生するモーメントを計測できる実験装置を作成し、モーメントの測定
20

## Slide 22: センサの校正
加速度、ジャイロ、地磁気センサの出力値を補正
21

## Slide 23: 最適レギュレータ
機体の各種センサ値をフィードバック
機体の各変位をゼロにする
機体の姿勢を安定させる
22

## Slide 24: 結果
レーザー加工機により、データを入れるだけで
機体・球体ともに製作できるようになった
機体の製作マニュアルを作成できた
RaspberryPiでの制御実習環境の構築に成功
機体を覆う球形カバーを製作することができた
球体に入れた状態での離陸が可能になった
23

## Slide 25: 今後の課題
球体の軽量化
各計算式の見直し
複数の機体を使用した編隊飛行
24

## Slide 26: 御清聴ありがとう ございました
25